| 3.3.2.32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla 3 | I = W/m2 | Localidad | Mes |
|  | 441 | Granada | Marzo |
| Tabla 4 | t°a °C | t°m °C |  |
|  | 13 | 48 |  |
| ŋ = 0,8-5,4(48°C-13°C)/441w/m2 |  |
| ŋ = 0,371 |  |  |  |
| Tabla 2 | Energia H | Localidad | Mes |
|  | 15.2 MJ/m2 | Granada | Marzo |
| Energia aprovechada por el capatador |  |
| 0,371 | 15,2 | 5,6 | MJ/m2 |
| H = 5,6 MJ/m2 |  |  |
| Conversion de 100 000 Kcal |  |
|  | 0,004184MJ |  |  |
| 100 000 Kcal *------------------- = | 418.4MJ |
|  | 1 Kcal |  |  |
| Superficie necesaria: |  |  |
| 418.4MJ |  |  |  |
|  | = | 74.71m2 => | 75m2 |
| 5.6MJ/m2 |  |  |  |