- Estimación de la luz exterior y seguido la suma de todos los consumos.

|  | LUMINARIAS (JUNCOOP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICACIÓN | CANTIDAD | MODELO | POTENCIA (W) | TOTAL (W) | tiempo de uso (h) | energia (wh) |
| MOLINO | 2 | PA001 | 2,9 | 5,8 | 10 | 58 |
| HALL ENTRADA | 2 | PA001 | 2,9 | 5,8 | 10 | 58 |
| HALL 1 | 1 | PA001 | 2,9 | 2,9 | 10 | 29 |
| HALL 3 | 1 | PA001 | 2,9 | 2,9 | 10 | 29 |
| PARKING | 6 | LS025 | 15 | 90 | 10 | 900 |
| PISCINA | 4 | LS023 | 1 | 4 | 10 | 40 |
|  | 6 | BT3-V3WS-3P | 4,5 | 27 | 24 | 648 |
| JARDIN 1 | 4 | LS023 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| JARDIN 2 | 6 | LS023 | 1 | 6 | 10 | 60 |
| CAMINO EDIFICIO | 15 | FE008 | 2,3 | 34,5 | 10 | 345 |
|  | 1 | PA001 | 2,9 | 2,9 | 10 | 29 |
|  |  |  |  | 182,9 |  | 2236 |
| mayo/septiembre |  |
| luminaria | 3,72 |  |
| receptores | 44,3 |  |
| t.c. | 12,52 |  |
| luz exterior | 2,24 |  |
|  | 62,78 | kwh/dia |
|  | 1946,18 | kwh/mes |
| octubre/abril |  |
| luminaria | 3,72 |  |
| receptores | 32,15 |  |
| t.c. | 12,52 |  |
| luz exterior | 2,24 |  |
|  | 50,63 | kwh/dia |
|  | 1569,53 | kwh/mes |