Cálculo de la corriente requerida

A1 Carga total diaria (sumar la columna E4)                                      	 watts-hora/día
A2 Tensión CD del sistema (generalmente 12 ó 24 V)                       	 voltios
A3 Carga diaria corriente (A1/A2)                                                      		 amperios-hora
A4 Multiplicar con el factor de seguridad 20% (para compensar
las pérdidas en las baterías y otros componentes)                           	%
A5 Carga diaria corriente corregida (A4*A3)                                     	amperios-hora
A6 Promedio de horas de sol por día.                                                	 horas
A7 Amperaje que el sistema tendrá que producir (A5/A6)                 	amperios

Cálculo del número de páneles

B1 Amperaje máximo del modulo solar seleccionado
(según especificaciones del fabricante)                                             	 amperios
B2 Divida la línea A7 entre la B1 para obtener el número
de módulos que se necesita                                                              		módulos
B3 Redondee al número completo inmediato superior                       	módulos

Cálculo del número de baterías

C1 Carga total diaria (A5)                                                                   		 amperios-hora
C2 Días de reserva (este es el tiempo que el
sistema tiene que estar funcionando sin sol)                                     	días
C3 Capacidad nominal del banco de baterías (C1*C2)                       	 amperios-hora
C4 Factor de profundidad de descarga (generalmente 80%,
significa que siempre se deja un 20% de reserva en las baterías)    	%
C5 Capacidad corregida del banco de baterías (C3/C4)                    	 amperios-hora
C6 Capacidad nominal de batería 
(según especificaciones del fabricante)                                              	 amperios-hora
C7 Número de baterías        (C5/C6)                                                   	baterías
C8 Número de baterías (redondear C7)                                              	baterías