Comparativa de consumo de biomasa con otros combustibles

Descubre cual es el ahorro energético con este estudio. ¿Cuál es el ahorro energético del pellet? AÑO BIOMASA GASOIL BOMBA DE CALOR ACUMULADORES ELÉCTRICOS GAS NATURAL CALOR AZUL 1 kg= 5 kw calor 1 kg= 10 kw calor 1 kw= 3,85 kw calor 1 kg= 1 kw calor 1 m3= 10 kw calor 1 kw= 1 kw calor 2008 Coste del kw (sin iva) 1,6 8,34 2,86 5,51 6,26 11,02 Coste mensual en € del gasto en calefacción 34,56 180,14 61,77 119,01 135,21 238,03 Coste del kw (con iva) ANUAL 172,8 900 309 595 676 1190 Kg de CO2 emitidos 2894 950 3672 1836 3672 Para poder realizar un ejemplo del ahorro energético del pellet, nos vamos a centrar en una vivienda de 100m2 x 2,70m de altura. En una vivienda de estas características se requiere aproximadamente de una potencia calorífica de 12,56 kW/h, teniendo en cuenta que 1 kg de pellet proporciona 5,46 kW/h., si durante el día tenemos la estufa en funcionamiento 5 horas, el consumo es el siguiente: Consumo por hora de pellet: 12,56 kW/h / 5,46 kW/Kg = 2,30 kg pellet/h Consumo diario durante 5h: 2,30 kg x 5h = 11,5 kg/diarios Coste combustible: 11,50 kg/diarios x 0,23 €/kg = 2,64 €/diarios. La temporada de invierno son aproximadamente 3 meses. Si hacemos funcionar una estufa los 7 días de la semana, durante 3 meses, el coste global de combustible es de: 90 días x 2,64 €/diarios = 237,60 € temporada de invierno. Los precios de las otras energías utilizadas en sistemas de calefacción, en el mismo ejemplo anterior son los siguientes: Electricidad: 0,092 €/kW(*) Coste temporada invierno = 519,98 € (+282,38 €) Gasóleo C: 0,071 €/kW(*) Coste temporada invierno = 401,29 € (+163,69 €) Gas natural: 0,048 €/kW(*) Coste temporada invierno = 271,29 € (+ 33,69 €) * Datos aproximados